## Slide 1
FURIOSA RNGD · furiosa-llm 2026.2.0 · 2026.05
Furiosa RNGD 모델 준비
SDK 내부 구조와 빌드 에러 분석
furiosa-llm build 의 내부 동작(검증·preset·버킷·컴파일)을 SDK 소스로 직접 확인하고,
모델을 NPU 아티팩트로 준비하며 실제로 마주친 빌드 에러를 정리합니다.
다룰 내용
빌드 3단계 흐름 · tp/pp 규칙 · preset 매칭 원리와 함정 · 버킷 시스템 · 빌드 2단계(트레이싱/컴파일) · 빌드 에러 4종 · 성공·실패 매트릭스
출처: SDK 소스 직접 분석 (artifact/builder.py · validator.py · resolver.py · presets.py · parallelize/block_slicer.py) + 실측 빌드 로그

## Slide 2
SDK 구조 · 전체 흐름
2 / 13
출처: artifact/builder.py:116(__init__) · :315(build)
furiosa-llm build 한 줄이 하는 일
명령 하나 안에서 두 성격의 작업이 순서대로 — 입구 검증/채움(가벼움)과 실제 빌드(무거움)
1. 준비
__init__ 단계 (수 초)
① Validate — 설정·HF config·버킷이 규칙에 맞는지 검사
② Resolve — 안 준 값(max_model_len·버킷)을 config·preset에서 채움
2. 빌드
build 단계 (수 시간, 메모리 위험)
③ Tracing — 버킷마다 FX 그래프 생성 (weight+IR 메모리 ★)
④ Compile — supertask마다 NPU 컴파일러로 EDF 바이너리
3. 저장
결과물
artifact.json (메타·parallel_config)
binary_bundle.zip (EDF) · config · tokenizer
OOM·실패는 거의 전부 ③ Tracing 단계 — ④ Compile("Compilation Progress") 로그가 뜨면 메모리 위험 구간은 통과한 것

## Slide 3
SDK 구조 · ① 검증
3 / 13
출처: artifact/validator.py:234-267 · device.py:6 (NUM_PES_PER_NPU=8)
tp / pp 규칙 — 입구에서 막는다
validate_parallel_config 가 비싼 빌드 전에 잘못된 병렬 설정을 즉시 거부
검증 규칙
tensor parallel(tp) ∈ {4, 8, 32} — 그 외 값은 거부
pipeline parallel(pp) ≥ 1
필요 디바이스 = ceil(tp/8) × pp ≤ 8
RNGD 1장 = 8 PE (NUM_PES_PER_NPU)
tp=4 → 1장 안 PE 4개만 / tp=8 → 1장 풀
tp | pp | 카드 수 | 비고
4 | 1~8 | 1~8 | PE 4개만
8 | 1~8 | 1~8 | 1장 풀 PE
32 | 1~2 | 4~8 | 4장에 분산
prebuilt 32B·70B 아티팩트가 tp=32 — 그래서 RNGD 4장(32 PE)이 있어야 서빙됨 (2장에선 "Required PEs: 32" 거부)

## Slide 4
SDK 구조 · ② 채움
4 / 13
출처: artifact/resolver.py:34-122 · presets.py:372 find_preset
버킷 자동 선택 — find_preset
버킷을 직접 안 주면 모델에 맞는 preset을 SDK가 골라줌
2단계 매칭
1단계 model_type 으로 후보 필터 (llama·qwen2·qwen3·qwen3_moe·exaone4 …)
2단계 (hidden_size, intermediate_size)로 layer당 파라미터 수 계산 → log-distance가 가장 가까운 preset 선택
크기가 정확히 같지 않아도 됨 — 가장 가까운 항목이 잡힘 (같은 architecture의 fine-tune 모델은 대체로 자동 매칭)
예: qwen3_moe(2048,6144)=Qwen3-Coder-30B vs (6144,8192)=Qwen3-Coder-480B → per-layer 0.042B vs 0.252B, log-distance로 명확히 구분
preset이 아예 없는 model_type(mistral·phi3·gpt_oss 등)은 -pb/-db로 버킷을 직접 줘야 빌드 가능

## Slide 5
SDK 구조 · PRESET 함정
5 / 13
출처: presets.py:393 min(candidates) · PRESET_REFS 등록 순서 (실측 확인)
함정 — (h,i)가 같으면 "등록 순서"가 결정한다
log-distance가 동점일 때 min()은 먼저 등록된 항목을 고름
PRESET_REFS — qwen3_moe (2048, 6144) 3개 중복
# 먼저 등록된 일반 preset (decode 8192)
QWEN_3_30B_A3B_PRESET ← 먼저 → 선택됨
QWEN_3_CODER_30B_A3B_PRESET (decode 256K)
QWEN_3_CODER_30B_A3B_PRESET (중복)
→ Qwen3-Coder가 8192 preset에 매칭됨
증상
Qwen3-Coder-30B(256K 모델)이 컨텍스트 8192로만 빌드됨
두 preset의 (h,i)가 완전히 동일 → log-distance=0 동점
해결: 일반 entry 제거 → Coder preset(256K)로 통일
교훈 — preset을 새로 추가할 때 기존과 (hidden, intermediate)가 겹치면, 의도한 preset을 PRESET_REFS에서 먼저 등록해야 한다

## Slide 6
SDK 구조 · 버킷
6 / 13
출처: metadata/config_types.py:141 AttentionBucket · resolver.py
버킷 — AOT 컴파일이라 모양을 미리 굽는다
(batch, context) 조합 하나하나를 그래프로 컴파일해 두고, 요청을 가장 가까운 버킷에 라우팅
prefill
kv_cache = 0
프롬프트 전체를 한 번에 — 첫 토큰 직전. 보통 짧게(128~1024)
decode
input_ids = 1
한 토큰씩 생성. 생성 모델 필수 — 최대 컨텍스트를 여기서 정함
append
1<input<attn
prefix 캐시 일부 재사용 + 새 토큰 묶음 추가 (CLI 없음, API)
tokenwise
정수 1개
composable kernel용 시퀀스 길이 (CLI 없음, API)
모든 요청 모양을 다 구울 필요 없음 — 대표 모양만 빌드. --max-model-len 으로 큰 버킷을 제외해 빌드 메모리를 줄일 수 있음

## Slide 7
SDK 구조 · 빌드 2단계
7 / 13
출처: parallelize/new_pipeline_builder.py · pipeline/builder/converter.py
Tracing vs Compile — 성격이 정반대
같은 build 명령 안의 두 단계가 메모리·시간 특성이 완전히 다름
③ Tracing
"Model Tracing Progress: x/Y"
버킷마다 PyTorch FX로 그래프 생성
전체 weight + 모든 버킷 IR을 한 메모리에 누적
★ OOM 위험 매우 높음 (32B는 100GB+ 도달)
시간 비중 ~1/4
④ Compile
"Compilation Progress: x/Y"
supertask(보통 block 1개)마다 NPU 컴파일 → EDF
현재 supertask만 메모리에 — 누적 거의 없음
메모리 안정 (32B 실측 ~20GB)
시간 비중 ~3/4 (오래 걸리지만 안전)
실측: 32B 빌드 OOM 4회 모두 Tracing 단계 — "Compilation Progress"가 한 번 뜨면 그 뒤로는 시간만 기다리면 됨

## Slide 8
빌드 에러 · ①
8 / 13
출처: 실측 빌드 로그 (Qwen3-32B · Qwen2.5-Coder-32B, BF16 tp=32)
에러 ① — BF16 32B를 tp=32로 빌드
Tracing은 통과하지만 Compile 진입 직후 컴파일러가 거부
Compile 단계 에러
RuntimeError: Compilation error: fail to compile:
Graph input#0 must have Broadcast or Fixed
DramShapeGuide (Name: embedding_table)
32B dense 모델의 BF16 임베딩을 tp=32로 분할할 때 컴파일러가 DRAM shape guide를 만들지 못함 — SDK 한계
재현: Qwen3-32B(BF16,tp32) · Qwen2.5-Coder-32B(BF16,tp32) 둘 다 동일
회피: 같은 모델의 FP8 변종 사용 — 양자화 메타가 임베딩에 함께 들어가 컴파일 가능 (FP8 빌드는 성공)

## Slide 9
빌드 에러 · ②
9 / 13
출처: 실측 빌드 로그 (Qwen3-Coder-30B-A3B-FP8, tp=32) + config.json
에러 ② — FP8을 tp=32로 분할 (block 정렬 깨짐)
FP8 양자화 블록(128×128)이 tp 분할 후 차원과 안 맞음
Compile stage_2 에러
RuntimeError: Compilation error:
impossible to apply
reshape mapping
hidden 2048 ÷ tp 32 = 64
< FP8 block_size 128 → 정렬 불가
tp | hidden ÷ tp | block(128) 정렬 | 결과
8 | 256 | ≥ 128 OK | 성공
16 | 128 | = 128 경계 | 이론상 가능
32 | 64 | < 128 깨짐 | 실패
hidden이 작은 MoE 모델(Qwen3-Coder-30B, hidden 2048)은 tp=32에서 FP8 블록 정렬이 깨짐 — tp=8로는 정상 빌드

## Slide 10
빌드 에러 · ③
10 / 13
출처: journalctl (커널 OOM killer) + free/swapon 실측
에러 ③ — OOM, swap이 있어도 못 막는다
Tracing의 working set이 RAM을 넘으면 커널 OOM killer가 발동
journalctl
tmux-spawn-...scope: A process of this unit has been
killed by the OOM killer.
왜 swap이 안 통하나
Tracing 메모리는 계속 쓰이는 active working set
active 페이지는 swap으로 못 빠짐
실측: swap 207GB 중 1.5GB만 쓰고 OOM
진짜 해결책
--max-model-len 축소 → working set 자체를 줄임
FP8로 weight 절반 (60GB→30GB)
systemd-oomd 꺼도 커널 OOM은 별개 (못 끔)

## Slide 11
빌드 에러 · ④
11 / 13
출처: 실측 로그 (EXAONE 빌드) · vocab_embedding.py:20 pad_vocab_size
에러 ④ — 그 외 자주 막히는 것들
컴파일 이전 단계에서 빌드를 멈추는 환경·모델 제약
디스크 풀
No space left on device → 빌드가 import 단계에서 즉시 종료(임시 디렉토리 못 만듦). 앞 모델 다운로드가 디스크를 채운 게 원인
vocab_size 패딩
SDK가 vocab을 64의 배수로 패딩(예 32016→32064)하는데 weight loader가 패딩을 못 받아 mismatch — CodeLlama 빌드 불가
SSH 끊김
빌드는 수 시간 — 직접 셸이면 연결이 끊길 때 같이 죽음. tmux 세션 안에서 빌드해야 살아남음
pp 미지원 architecture
-pp는 block_slicer.py에 등록된 4종(Llama·GPTJ·Bert·Roberta)만 가능. 그 외는 NotImplementedError → dp로 우회

## Slide 12
정리 · 매트릭스
12 / 13
출처: 본 캠페인 실측 빌드 결과
빌드 성공 · 실패 매트릭스
같은 모델도 dtype·tp 조합에 따라 결과가 갈림
모델 | dtype | tp | 결과 | 원인 / 비고
Qwen2.5-Coder-1.5B/7B/14B | BF16 | 8 | 성공 | 1장 적재 (max 32K)
Qwen3-32B-FP8 | FP8 | 8 | 성공 | 1장 적재 (max 40960)
Qwen3-Coder-30B-A3B-FP8 | FP8 | 8 | 성공 | MoE, 1장 적재
Qwen3-32B / Qwen2.5-Coder-32B | BF16 | 32 | 실패 | embedding_table (에러①)
Qwen3-Coder-30B-A3B-FP8 | FP8 | 32 | 실패 | reshape mapping (에러②)
EXAONE-4.0-32B | BF16 | 32 | 실패 | OOM + 디스크 풀 (에러③④)
CodeLlama-70B | BF16 | 32 | 실패 | vocab 패딩 mismatch (에러④)
일관된 패턴: FP8 + 작은 tp(8)는 성공 / BF16 32B + tp=32는 컴파일 미지원

## Slide 13
정리 · 교훈
13 / 13
정리 — 모델 준비 체크리스트
성공 경로
FP8 양자화 + tp=8 → 1장 적재 + Tracing 메모리 절반. 32B급은 이 조합이 표준
BF16 32B tp=32 회피
embedding_table 컴파일 미지원 — 메모리를 늘려도 안 됨. FP8 변종으로 전환
preset 순서 주의
(hidden, intermediate)가 겹치는 preset은 의도한 것을 먼저 등록 (동점 시 first 선택)
OOM은 메모리 축소로
swap·oomd 끄기로는 못 막음. --max-model-len을 줄여 working set 자체를 낮춰야
"빌드 가능" ≠ "우리 머신서 서빙 가능" — 빌드는 host RAM, 서빙은 NPU HBM. 둘을 따로 확인해야 한다