## Slide 1
FURIOSA RNGD vs NVIDIA A6000 · 2026.05
RNGD NPU vs NVIDIA GPU
코드 생성 모델 서빙 벤치마크
같은 모델·같은 조건으로 Furiosa RNGD와 NVIDIA A6000에서 5개 테스트를 측정·비교
핵심 결론
8B 모델 단일 속도는 NPU가 30% 빠르다
Llama-3.1-8B 단일 출력 NPU 54.5 vs GPU 41.9 tok/s · 동시 사용자 32명 부근에서 GPU 역전 · 코드 정확도(SWE-bench)는 두 디바이스 모두 0% — 정확도는 하드웨어가 아닌 모델 크기가 결정
측정 테스트
5종
속도 · 동시성 · serve옵션 · SWE-bench · 임베딩
측정 디바이스
2종
Furiosa RNGD NPU · NVIDIA A6000 GPU
비교 모델
2종
Qwen2.5-0.5B(smoke) · Llama-3.1-8B
NPU: furiosa-llm 2026.2.0 · RNGD 1카드 | GPU: vLLM 0.10.0 · RTX A6000 48GB

## Slide 2
OBJECTIVE
2 / 19
무엇을, 어떤 기준으로 검증했나
RNGD NPU와 A6000 GPU에서 코드 생성 모델 서빙을 4개 축으로 측정·비교
검증 목표
Furiosa RNGD NPU가 코드 생성 워크로드에서 NVIDIA GPU 대비 어느 지점에 강하고 어느 지점에 약한지를, 같은 모델·같은 조건의 정량 측정으로 가려낸다.
01
토큰 생성 속도
속도
단일 요청에서 첫 토큰 지연(TTFT)과 초당 생성 토큰 수(tok/s)를 NPU·GPU 각각 측정
해당 테스트 · 테스트 1
02
동시 접속 확장성
동시성·배치
동시 요청을 1→128로 늘리며 합산 처리량을 측정 — NPU·GPU의 교차점을 찾는다
해당 테스트 · 테스트 2 · 3
03
SWE-bench
정확도
실제 GitHub 이슈를 코드 패치로 해결하는 정확도 — 하드웨어 의존성 검증
해당 테스트 · 테스트 4
04
서빙·자동화
환경
furiosa-llm·vLLM 서빙 구성과 모델 추가만으로 도는 측정 파이프라인 구축
해당 테스트 · 테스트 5 · 전반

## Slide 3
ENVIRONMENT
3 / 19
측정 환경 — 같은 클라이언트, 다른 디바이스
측정 도구는 OpenAI 호환 API만 호출 → 서버 계층만 바꿔 NPU·GPU를 같은 코드로 측정
측정 클라이언트 (공통)
httpx 비동기 스트리밍
/v1/chat/completions 호출
tps·sweep·swebench 코드 100% 공유
→
NPU 경로
furiosa-llm serve
RNGD NPU · prebuilt 아티팩트 실행
GPU 경로
vllm serve
A6000 GPU · 원본 HF 모델 실행
서빙
OpenAI 호환 API
furiosa-llm·vLLM 모두 동일한 /v1 endpoint를 제공 → 측정 도구가 디바이스를 구분하지 않는다.
측정
스트리밍 클라이언트
응답을 토큰 단위 스트림으로 받아 TTFT·토큰 간 지연을 실측. 동시 요청은 비동기로 발생.
채점
Docker harness
SWE-bench 채점에만 Docker 사용 — NPU·GPU 동일하게 인스턴스별 격리 컨테이너에서 테스트 실행.

## Slide 4
TARGETS
4 / 19
출처: 각 모델 artifact.json · model.parallel_config
7종 중 4종만 RNGD 2-카드에서 측정 가능
prebuilt 아티팩트의 tensor-parallel 크기가 필요 NPU 수를 고정한다
모델별 필요 PE (RNGD 1카드 = 8 PE)
Chart: 
| Qwen2.5-0.5B | Llama-3.1-8B | Qwen3-Embed-8B | Qwen3-Rerank-8B | Qwen3-32B-FP8 | EXAONE-4.0-32B | Llama-3.3-70B
필요 PE | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32
파랑 = 2카드(16 PE)로 측정 가능 · 분홍 = 4카드 필요 → 측정 불가
측정 대상 4종
Qwen2.5-0.5B · Llama-3.1-8B · Qwen3-Embedding-8B · Qwen3-Reranker-8B — 모두 1카드(≤8 PE)
측정 제외 3종
Qwen3-32B-FP8 · EXAONE-4.0-32B-FP8 · Llama-3.3-70B — 아티팩트가 tp=32(4카드)로 컴파일
NPU↔GPU 비교 모델
생성 모델 Qwen2.5-0.5B·Llama-3.1-8B 2종을 GPU에서도 동일 측정 — 이 덱의 비교 대상

## Slide 5
FAIR COMPARISON
5 / 19
출처: rngd-npu·bench-gpu configs/models.yaml
공정 비교 — 엔진 외 모든 변수를 일치
서빙 엔진(furiosa-llm vs vLLM)만 다르고, 나머지 측정 조건은 NPU·GPU 동일
조건 정렬 표
항목
NPU (RNGD)
GPU (A6000)
측정 모델
Qwen2.5-0.5B · Llama-3.1-8B
동일 (원본 HF)
정밀도
bf16 (양자화 없음)
bf16 (양자화 없음)
컨텍스트 — Qwen
4,096 (artifact 한도)
4,096 (--max-model-len)
컨텍스트 — Llama
32,768 (artifact 한도)
32,768 (--max-model-len)
prefix caching
ON
ON (--enable-prefix-caching)
sweep 그리드
동시성 1–128 × prompt 256/1K/4K
동일
SWE-bench
Lite oracle · single-shot · 50건
동일
정렬이 실제로 됐다는 증거
sweep에서 prompt=4096 셀은 NPU·GPU 모두 전건 실패한다 (prompt 4096 + max_tokens 256 > 4096 한도). 양쪽이 똑같이 실패했다는 것이 4K 컨텍스트가 동일하게 적용됐다는 직접 증거다.
주의 — 성능 비교만
A6000과 RNGD는 가격·소비전력 제품군이 다르다. 이 덱은 동일 SW 조건의 처리 성능만 비교하며, 전력당·비용당 성능(TCO)은 별도 측정 과제다.
처음 GPU 측정은 컨텍스트가 8배(32K) 차이 나 불공정했다 → NPU artifact 한도(4K·32K)에 맞춰 재측정한 결과가 이 덱의 데이터다.

## Slide 6
PIPELINE
6 / 19
측정 파이프라인 — 모델 추가만으로 자동화
configs/models.yaml에 모델을 등록하면 서버 기동부터 리포트까지 자동 실행 (NPU·GPU 동일)
01
모델 정의
models.yaml에 모델 id·역할·serve 옵션 등록
›
02
서버 기동
furiosa-llm / vllm serve 실행, 헬스체크 통과까지 대기
›
03
테스트 실행
테스트 1~5를 순차 측정
›
04
결과 저장
results/<모델>/<테스트>/*.json 자동 기록
›
05
집계·리포트
analyze · report로 비교표·종합 리포트 생성
측정 코드는 NPU·GPU 100% 공유 — server 계층만 다름
한 모델의 서버를 띄워 테스트 1·2·4를 측정하고, 테스트 3(memsweep)은 serve 옵션을 바꿔 서버를 재기동하며 측정한다. NPU는 furiosa-llm, GPU는 vLLM으로 서버만 갈아끼울 뿐 tps·sweep·swebench·embed 측정 코드는 같다 — 그래서 두 디바이스 결과를 같은 표에 올릴 수 있다. 새 모델은 models.yaml에 한 줄 추가하면 전 과정이 자동 반복된다.

## Slide 7
TEST OVERVIEW
7 / 19
측정 테스트 5종 한눈에
각 모델·각 디바이스에 대해 아래 5개 테스트를 순차 수행 — 이후 슬라이드는 테스트 번호 순
테스트 1
토큰 생성 속도
단일 요청 스트리밍으로 첫 토큰 지연·생성 속도 측정
지표 TTFT · tok/s
테스트 2
동시성 스케일링
동시 요청을 1→128로 늘리며 처리량·지연 변화 측정
지표 합산 TPS · 실패율
테스트 3
serve 옵션
serve 인자를 바꿔가며 처리량 영향 측정 (memsweep)
지표 조합별 합산 TPS
테스트 4
SWE-bench
실제 GitHub 이슈를 코드 패치로 해결, 테스트 통과 채점
지표 resolved %
테스트 5
임베딩·리랭커
검색 보조 모델의 배치별 처리량 측정
지표 inputs/s

## Slide 8
TEST 1 · SPEED
8 / 19
출처: rngd-npu·bench-gpu results · tps task (concurrency=1)
테스트 1 — 토큰 생성 속도 (NPU vs GPU)
단일 요청 스트리밍 — 8B는 NPU가, 0.5B는 GPU가 빠르다
무엇을
동시 사용자 1명일 때 체감 속도 — 코드 자동완성·대화형 보조의 핵심 지표.
입력
고정 프롬프트를 /v1/chat/completions에 스트리밍 요청. max_tokens 256, 워밍업 5 + 측정 50회.
출력·분석
요청별 TTFT·ITL(토큰 간 간격)·출력 tok/s를 NPU·GPU 각각 p50으로 집계.
결과
Llama-3.1-8B-Instruct
코드 생성 후보
NPU +30%
NPU
54.5 tok/s
GPU
41.9 tok/s
단일 요청 출력 토큰 처리량
TTFT NPU 32.6ms / GPU 35.9ms ITL NPU 18.3ms / GPU 23.9ms
Qwen2.5-0.5B-Instruct
smoke · 검증용
GPU 3.0×
NPU
84.5 tok/s
GPU
249 tok/s
단일 요청 출력 토큰 처리량
TTFT NPU 30.6ms / GPU 13.5ms ITL NPU 11.9ms / GPU 4.0ms
왜 갈리나 RNGD는 수 B 이상 모델에서 연산 파이프라인 효율이 살아난다 — 8B는 NPU 우위, 0.5B는 너무 작아 메모리 대역폭 싸움이 되어 GPU 우위.

## Slide 9
TEST 2 · CONCURRENCY
9 / 19
출처: results · sweep task (Llama-3.1-8B, prompt 1024)
테스트 2 — 동시성 스케일링 (NPU vs GPU)
동시 요청 1→128 — c16까지 NPU 우세, c32 교차, c128은 GPU가 66% 앞선다
동시성별 합산 처리량 (tok/s)
NPU (RNGD)
GPU (A6000)
Chart: 동시 요청 수
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
NPU (RNGD) | 52 | 100 | 192 | 335 | 637 | 1091 | 1647 | 2192
GPU (A6000) | 41 | 80 | 151 | 272 | 580 | 1122 | 2048 | 3634
c1–c16 NPU 우세 구간
동시 16명까지 NPU가 빠르다 (c8: 335 vs 272 tok/s, +23%). 소수 사용자 코드 어시스턴트·IDE 플러그인에 적합.
c32 교차점
동시 32명 부근에서 역전 (1091 vs 1122). 이 지점이 NPU·GPU 선택 기준선.
c64–c128 GPU 우세 구간
GPU의 배치 처리량이 앞선다 (c128: 3634 vs 2192, +66%). 대규모 동시 트래픽 공용 API에 적합.

## Slide 10
TEST 3 · SERVE OPTIONS
10 / 19
출처: results · memsweep task (Llama-3.1-8B, 동시성 128)
테스트 3 — serve 옵션 튜닝 (NPU vs GPU)
서버 옵션을 한 축씩 바꿔(OFAT) 합산 처리량 영향 측정
무엇을
KV cache·배치 관련 serve 옵션이 처리량에 주는 영향을 NPU·GPU 각각 측정.
입력
baseline + max-model-len·배치 슬롯·max-num-batched-tokens 한 축씩 변경, 조합마다 서버 재기동.
출력·분석
조합별 합산 처리량 비교 → 어떤 옵션이 유의미한지, 디바이스별 민감도 차이 판단.
결과
serve 옵션별 합산 처리량 (tok/s)
NPU (RNGD)
GPU (A6000)
Chart: 
| baseline | max-model-len 4096 | max-num-batched 16384 | 배치 슬롯 8
NPU | 2251 | 2272 | 2139 | 2232
GPU | 3616 | 3671 | 3613 | 306
정상 옵션은 튜닝 효과 작음
max-model-len·max-num-batched-tokens를 바꿔도 처리량 변동은 양쪽 모두 수 % 이내. 기본값 서빙으로 충분하다.
배치 슬롯 축소 — 결정적 차이
슬롯을 8로 줄이면 GPU(vLLM)는 처리량이 92% 붕괴(3616→306). NPU(furiosa-llm)는 −1%로 거의 무영향.
운영 시사점
GPU는 max-num-seqs를 충분히 크게 둬야 한다. NPU는 이 옵션에 둔감 — 튜닝 부담이 작다.

## Slide 11
TEST 4 · SWE-BENCH ①
11 / 19
출처: SWE-bench (Princeton NLP) · arXiv 2310.06770
테스트 4 — SWE-bench ①: 정의 & 종류
GitHub 이슈를 패치로 해결하고 실제 repo 테스트 통과 여부로 채점하는 벤치마크
채점 방식
1
입력
GitHub 이슈 본문 + 해당 시점 repo 코드
↓
2
모델 출력
이슈를 해결하는 unified diff (패치)
↓
3
적용
Docker 컨테이너에서 repo에 패치 적용
↓
4
채점
테스트 실행 — FAIL→PASS 통과 시 resolved
데이터셋 종류
SWE-bench (full)
2,294건 · 원본 12개 repo
SWE-bench Lite
300건 · 저비용 평가용 subset
SWE-bench Verified
500건 · 사람 검증, 신뢰도 최상
SWE-bench Multimodal
517건 · 시각 요소 포함(JS/UI)
본 측정
SWE-bench Lite · oracle · single-shot
Lite 300건 중 12개 repo(astropy·django·matplotlib·sympy 등)에 고르게 50건 추출. context는 oracle(정답 파일 제공), 호출은 single-shot(1회 생성) — 에이전트 반복 없이 순수 코드 편집 능력을 본다. NPU·GPU 동일 구성.

## Slide 12
TEST 4 · SWE-BENCH ②
12 / 19
출처: swebench.com/guides/quickstart · docs/SWEBENCH_SETUP.md
테스트 4 — SWE-bench ②: 시작 가이드
Docker 기반 채점 — 인스턴스별 격리 컨테이너에서 repo 테스트 실행
① 설치
$ git clone https://github.com/SWE-bench/SWE-bench.git
$ cd SWE-bench && pip install -e .
$ docker --version # Docker 동작 확인
② 채점 실행
$ python -m swebench.harness.run_evaluation \
--dataset_name princeton-nlp/SWE-bench_Lite \
--predictions_path predictions.jsonl \
--max_workers 8 \
--namespace swebench \
--run_id my_run
# --namespace swebench → prebuilt 이미지 pull
# 결과: <model>.<run_id>.json (resolved 카운트)
요구사항
x86_64 Linux · Docker
디스크 수십~120GB (인스턴스 이미지)
Python 3.10+ · swebench 패키지
예측 파일 (predictions.jsonl)
한 줄 = 한 인스턴스. 모델이 만든 패치를 model_patch에 담는다:
{"instance_id": "astropy__..."
"model_name_or_path": "8B",
"model_patch": "diff --git ..."}

## Slide 13
TEST 4 · SWE-BENCH ③
13 / 19
예시: astropy__astropy-12907
테스트 4 — SWE-bench ③: 측정 방법
oracle 프롬프트를 로컬 서버(furiosa-llm/vLLM)에 보내 diff를 받고 harness로 채점
입력
oracle 프롬프트
이슈 설명 + 수정 대상 파일 코드
<issue>
separability_matrix 가
nested CompoundModel 에서
분리성을 잘못 계산함
</issue>
[start of separable.py]
def _separable(transform):
...
출력
모델 생성 diff
Llama-3.1-8B single-shot 응답
--- a/.../separable.py
+++ b/.../separable.py
@@ -304,6 +304,10 @@
elif isinstance(
transform, Compound):
+ if isinstance(
+ transform.left,...):
+ sepleft =
+ _separable(...)
채점
Docker harness
패치 적용 후 테스트 실행
resolved
패치 적용 + 테스트 통과
unresolved
적용됐으나 테스트 미통과
적용실패
malformed diff — 적용 불가

## Slide 14
TEST 4 · SWE-BENCH ④
14 / 19
출처: SWE-bench Lite oracle 50건 · Docker harness 채점
테스트 4 — SWE-bench ④: 결과 (NPU vs GPU)
두 디바이스 모두 resolved 0% — 같은 모델은 디바이스가 달라도 같은 정확도
결론
NPU·GPU 4개 조합 전부 resolved 0 — 정확도는 디바이스가 아니라 모델 크기·방식이 결정한다
채점 결과 — 4개 조합
모델 · 디바이스
resolved
미해결
적용실패
평가건수
Llama-3.1-8B · NPU
0
14
36
50
Llama-3.1-8B · GPU
0
18
29
47
Qwen2.5-0.5B · NPU
0
1
2
3
Qwen2.5-0.5B · GPU
0
1
2
3
미해결 = 적용됐으나 테스트 실패 · 적용실패 = malformed diff. Qwen은 4K 컨텍스트라 47건이 평가 불가(제외) → 3건만 채점.
resolved 0 — 모델 한계
8B·0.5B를 single-shot으로 돌리면 어느 하드웨어에서도 SWE-bench Lite를 못 푼다.
적용실패율 60~70%
NPU Llama 36/50, GPU Llama 29/47 — 모델이 구조적으로 올바른 diff를 잘 못 만든다.
디바이스 독립 확인
같은 모델의 NPU·GPU 결과가 거의 일치 → NPU 전환에 따른 정확도 손해는 없다.

## Slide 15
TEST 4 · SWE-BENCH ⑤
15 / 19
출처: 예측 jsonl 분석 · SWE-bench·SWE-RL 논문(공개 GPU 수치)
테스트 4 — SWE-bench ⑤: 왜 0%인가
single-shot 8B의 한계 — 같은 방식이면 GPU·프런티어 모델도 한 자릿수
결론
정확도를 가르는 건 하드웨어가 아니라 모델 크기·스캐폴드 — 개선은 32B/70B 또는 에이전트로만
Llama-3.1-8B 두 실패 유형 — 모두 모델 역량 문제
적용실패 (NPU 36 · GPU 29)
모델이 diff의 @@ hunk 헤더 줄 수를 잘못 계산 → patch 도구가 거부. 8B가 정확한 unified diff 포맷을 못 맞춘다.
미해결 (NPU 14 · GPU 18)
문법이 맞는 패치가 적용됐으나 테스트 미통과 — 수정 위치·내용이 틀림. 단발 8B 코드 추론의 한계.
공개 SWE-bench 결과 — 단발 생성(에이전트 없음)
모델 (규모)
벤치 · N
resolved
Llama-3.1-8B (본 측정·8B)
Lite · 50
0 %
GPT-4 (프런티어)
full · 2294
1.7 %
Claude 2 (프런티어)
full · 2294
4.8 %
Llama-3.3-70B (70B)
Verified · 500
5.4 %
핵심 같은 single-shot이면 8B보다 큰 GPT-4·Claude 2·70B도 1.7~5.4%. 정확도는 더 큰 모델(4카드 32B·70B)이나 에이전트 스캐폴드로만 오른다.

## Slide 16
TEST 5 · EMBEDDING
16 / 19
출처: rngd-npu/results · embed / rerank task
테스트 5 — 임베딩 · 리랭커
검색 보조 모델(Qwen3-Embedding-8B · Qwen3-Reranker-8B)의 처리량 측정 — NPU 단독
무엇을
임베딩/리랭킹 처리량 — SWE-bench 검색 보조(RAG)에 쓰이는 모델.
입력
/v1/embeddings·/v1/rerank에 batch {1·4·16·64}개 입력.
출력·분석
초당 처리 건수(inputs/s), 배치 크기별 효율.
결과
Qwen3-Embedding-8B
1.17 inputs/s
batch 1·16·64 모두 동일 — 배치 이득 없음
Qwen3-Reranker-8B
1.17 pairs/s
쿼리당 100문서 ≈ 85초 — 항목당 약 0.85초
처리량 이상 — 별도 점검 필요
두 모델 모두 항목당 약 0.85초 — 8B 생성 모델의 단일 prefill(수십 ms) 대비 수십 배 느리다. batch size를 키워도 처리량이 1.17/s로 고정돼 배칭이 동작하지 않는다. prebuilt 아티팩트가 단일 배치(batch=1)로 컴파일된 것으로 추정 — 대량 검색에 부적합하며 배칭 지원 아티팩트 재컴파일이 후속 과제. GPU 측은 미측정(embedding 모델 보류).

## Slide 17
MODEL NOTE · 0.5B
17 / 19
출처: results · Qwen2.5-0.5B-Instruct (NPU·GPU)
측정 모델 노트 — Qwen2.5-0.5B-Instruct
속도는 GPU가 압도하지만 컨텍스트 4,096 한계로 코드 작업엔 부적합 — smoke 전용
smoke
자동화 파이프라인(서빙→측정→채점)이 정상 동작하는지 빠르게 확인하는 검증용 모델 — models.yaml에 role: smoke로 지정된, 코드 생성 후보가 아닌 모델.
속도 — 0.5B는 GPU가 압도
249 / 84
단일 출력 tok/s (GPU / NPU) — 작은 모델은 메모리 대역폭 싸움 → GPU 3배.
11.4K / 4.1K
동시성 c128 합산 tok/s (GPU / NPU) — 전 구간 GPU 우세.
13 / 31 ms
TTFT p50 (GPU / NPU) — 첫 토큰도 GPU가 빠르다.
한계 — 컨텍스트 4,096 토큰
4,096
max_context_len — NPU prebuilt 아티팩트의 고정 버킷. GPU도 동일하게 맞춤.
0 / 3
SWE-bench — oracle 프롬프트 47건이 4096 초과로 평가 불가, 3건만 채점.
sweep 4096
prompt=4096 셀은 NPU·GPU 모두 전 동시성 실패 — 버킷 초과.
시사점 smoke·단문 고처리량 데모엔 적합 · 코드 생성·긴 컨텍스트 작업엔 부적합 — 실사용하려면 아티팩트를 더 큰 컨텍스트 버킷으로 재컴파일해야 한다.

## Slide 18
SYNTHESIS
18 / 19
출처: README_npu_gpu_result.md
종합 — NPU와 GPU는 성격이 다른 디바이스
RNGD = 지연(latency) 최적화 · A6000 = 처리량(throughput) 최적화
RNGD NPU 지연(latency) 머신
8B 단일 출력 속도 +30% (54.5 vs 41.9 tok/s)
토큰 간 지연(ITL)·첫 토큰(TTFT) 모두 짧음
동시성 c16까지 합산 처리량 우세
serve 옵션(배치 슬롯)에 둔감 — 튜닝 부담 작음
NVIDIA A6000 GPU 처리량(throughput) 머신
동시성 c128 합산 처리량 +66% (3634 vs 2192)
0.5B 같은 소형 모델 전 구간 우세
동시 32명 이상 대규모 트래픽에 강함
max-num-seqs 충분히 키워야 처리량 유지
워크로드별 권장 디바이스
워크로드
권장
근거
IDE 자동완성·소수 사용자 코드 어시스턴트 (동시 ≤16)
RNGD NPU
8B 단일 +30%, c16까지 처리량 우세
대화형 챗봇 — 낮은 지연 우선
RNGD NPU
TTFT·ITL 모두 NPU가 짧음
대규모 공용 API (동시 ≥32)
A6000 GPU
c32 이후 처리량 역전, c128 +66%
코드 정확도가 핵심
디바이스 무관
8B는 둘 다 0% — 32B/70B·에이전트 필요

## Slide 19
CONCLUSION
19 / 19
출처: rngd-npu·bench-gpu REPORT.md · README_npu_gpu_result.md
결론 — 8B 코드 서빙, 동시성으로 디바이스를 고른다
소수~중간 규모는 RNGD NPU, 대규모 동시 트래픽은 A6000 GPU
최종 결론
8B급 코드 생성 모델을 동시 16~32명 이하로 서빙하면 RNGD NPU가 GPU보다 빠르고 안정적이다. 동시 사용자가 수십 명을 넘으면 GPU의 배치 처리량이 앞선다. 코드 정확도는 두 디바이스가 동일 — NPU 전환에 따른 정확도 손해는 없다.
채택
소수 사용자 = RNGD NPU
8B 단일 속도 +30%, c16까지 처리량 우세. 코드 자동완성·대화형 보조에 적합하며 serve 옵션은 기본값으로 충분.
분담
대규모 트래픽 = A6000 GPU
동시 32명 이상에서 GPU 처리량이 역전(c128 +66%). 공용 API는 GPU, 저지연 구간은 NPU로 분담 가능.
과제
정확도·임베딩 후속 측정
정확도는 4카드 32B·70B 측정 필요. NPU 임베딩 1.17/s 이상 현상은 배칭 아티팩트 재컴파일로 점검.