## Slide 1
FURIOSA RNGD · furiosa-llm · 코드 생성 모델 벤치마크 (prompt_len=1024)
RNGD 모델 벤치마크 — 핵심 결과
단일 스트림 디코드 속도와 동시성 peak 합산 처리량 요약 · peak 합산 TPS@c = 가장 높은 총처리량과 그때의 동시 요청 수 · 실패 0 기준
모델 | 카드 | TTFT p50(s) | 단일 TPS | peak 합산 TPS @동시성 | 효율 배치
Qwen2.5-0.5B Instruct | 1장 | 0.031 | 84.5 | 4,120 @c128 | c128
Qwen2.5-Coder-1.5B ★종합1위 | 1장 | 0.020 | 95.5 | 3,443 @c256 | c256
Qwen2.5-Coder-7B Instruct | 1장 | 0.032 | 50.3 | 2,225 @c256 | c256
Llama-3.1-8B Instruct | 1장 | 0.033 | 54.5 | 2,192 @c128 | c128
Qwen2.5-Coder-14B Instruct | 1장 | 0.050 | 30.7 | 1,074 @c256 | c128
EXAONE-4.0-32B FP8 | 4장 | 0.221 | 30.4 | 809 @c256 | c256
Llama-3.3-70B Instruct | 4장 | 0.247 | 24.5 | 383 @c128 | c128
Qwen3-32B FP8 | 4장 | — | — | 25 @c1 | c1
Qwen3-32B FP8 | 1장 | — | — | 5 @c1 | c1
핵심 종합 1위 Qwen2.5-Coder-1.5B(1장) — 동시성 256까지 무손실 3,443 tok/s. Qwen3-32B FP8(흐림)은 동시성↑ 시 실패 급증 → 1·4장 모두 c1만 안정
출처: rngd-npu/REPORT.md §1(모델별 핵심 지표) · 측정 prompt_len=1024 · 단일 TPS=동시 1요청 디코드 속도, peak 합산 TPS@c=최대 총처리량과 그 동시성 · Qwen2.5-0.5B/Llama-3.1-8B는 furiosa-ai HF prebuilt

## Slide 2
FURIOSA RNGD · furiosa-llm 컴파일 산출물 · rngd-npu/artifacts/
빌드한 artifact 목록
로컬 빌드 7개 + prebuilt(HF) 3개 = 총 10개 · 약 426 GB · 정밀도는 params 파일명(W8f=FP8 / W16=bf16)으로 확정
아티팩트 (디렉토리) | 모델 · 정밀도 · 컨텍스트 | TP · 카드 | 크기 | 빌드 유형
qwen2.5-coder-7b-inst-tp8 | Qwen2.5-Coder-7B Instruct · bf16 | tp8 · 1장 | 15 GB | 로컬빌드
qwen2.5-coder-14b-inst-tp8 | Qwen2.5-Coder-14B Instruct · bf16 | tp8 · 1장 | 28 GB | 로컬빌드
qwen2.5-coder-14b-tp8 | Qwen2.5-Coder-14B base · bf16 | tp8 · 1장 | 28 GB | 로컬빌드
qwen3-32b-fp8-tp8 | Qwen3-32B · FP8 | tp8 · 1장 | 33 GB | 로컬빌드
qwen3-32b-fp8-tp8-16k | Qwen3-32B · FP8 · 16k ctx | tp8 · 1장 | 33 GB | 로컬빌드
qwen3-coder-30b-a3b-inst-fp8-tp8-65k-tc | Qwen3-Coder-30B-A3B Inst · FP8 · 65k | tp8 · 1장 | 30 GB | 로컬빌드
qwen3-coder-30b-a3b-inst-tp8-65k-tc | Qwen3-Coder-30B-A3B Inst · bf16 · 65k | tp8 · 1장 | 58 GB | 로컬빌드
exaone-4.0-32b-fp8-tp32 | EXAONE-4.0-32B · FP8 | tp32 · 4장 | 34 GB | prebuilt
qwen3-32b-fp8-tp32 | Qwen3-32B · FP8 | tp32 · 4장 | 34 GB | prebuilt
llama-3.3-70b-inst-tp32 | Llama-3.3-70B Instruct · bf16 | tp32 · 4장 | 133 GB | prebuilt
미완 2개 (제외) qwen3-coder-30b-a3b-inst-fp8-tp8-65k (18 MB) · qwen3-coder-30b-a3b-inst-tp8-65k (16 MB) — artifact.json만 있고 빌드 산출물 0 → 위 -tc 변형이 완성본
출처: rngd-npu/artifacts/ 실측 · 크기=du -sh · 정밀도=params-*.safetensors 파일명(W8f→FP8, W16→bf16) · 빌드유형=binary_bundle.zip(로컬빌드)/blobs·snapshots(HF prebuilt) · 합계 로컬 225 GB + prebuilt 201 GB ≈ 426 GB