## Slide 1
FURIOSA BLOG REPRODUCTION · Qwen3-32B · 2026.06
RNGD vs RTX PRO 6000
블로그 효율 벤치마크 직접 재현
Furiosa 블로그의 Qwen3-32B 비교를 내 장비 RNGD 1장 vs RTX PRO 6000 1대로 같은 조건 측정
핵심 결론
raw 속도는 GPU, 효율은 RNGD — 같은 일을 1/3 전력으로
단일 카드 raw 처리량은 PRO 6000이 최대 2.6배 빠르지만(984 vs 377 tok/s), RNGD는 전력이 1/3(≈180W vs ≈500W)이라 와트당 처리량(tokens/s/W)이 저~중부하에서 최대 2.03배. 블로그의 1.8~2x 사용자 우위는 4장+랙 전력 정규화에서 나오는 값.
측정 모델
Qwen3-32B FP8
RNGD weight-FP8 · GPU 공식 W8A8
워크로드
ISL 1024 / OSL 256
배치(=동시 사용자) 1~256 스윕
비교 장비
1장 vs 1대
RNGD tp8 1카드 · RTX PRO 6000 1대
RNGD: furiosa-llm 2026.2.0 · npu 1카드 | GPU: vLLM · RTX PRO 6000 96GB (Blackwell)

## Slide 2
CONTEXT
2 / 9
출처: furiosa.ai/blog · RNGD vs RTX Pro 6000 (Qwen3)
블로그는 무엇을 주장했나 — 그리고 우리가 검증한 것
블로그의 1.8~2x는 본문에 "normalized for rack power"(랙 전력 정규화 후)로 명시됨
블로그 핵심 주장 (4x RNGD 서버 기준)
RNGD가 RTX PRO 6000보다 1.8x · 1.9x · 2.0x 더 많은 사용자 (SLO 20·30·40 TPS/user, 랙 전력 정규화) · 전력 8장 3kW vs 6.6kW · 랙당 2.5x
공개된 것
Qwen3-32B · 배치 b8~b256
SLO = per-user 20/30/40 TPS
사용자 수 = 그 SLO에서 받는 동시 사용자
전력 3kW vs 6.6kW · 칩 180W
블로그가 안 밝힌 것
입력/출력 토큰 길이
서빙 엔진(양측 모두)
한 모델당 카드 수(TP)
"사용자 수" 계산식
우리 재현 방식
1장 vs 1대 (per-device)
ISL 1024 / OSL 256 고정
양쪽 FP8 · 공통 loadgen
raw + 전력정규화 둘 다 측정

## Slide 3
METHOD
3 / 9
출처: bench-blog/loadgen.py · run_rngd.sh · run_pro6000.sh
측정 환경 — 같은 클라이언트, 다른 장비
OpenAI 호환 /v1/completions 만 호출 → 서버 계층만 바꿔 RNGD·GPU를 같은 코드로 측정
공통 loadgen
closed-loop 배치 스윕
고정 ISL/OSL · 고유 프롬프트
TTFT·per-user·집계 TPS + 전력 동시측정
→
RNGD 경로
furiosa-llm serve
qwen3-32b-fp8-tp8 · npu 1카드 · furiosa-smi 전력
GPU 경로
vllm serve
Qwen/Qwen3-32B-FP8 W8A8 · 1대 · nvidia-smi 전력
배치 = 동시 사용자
b1·8·16·32·64·256 동시 요청을 항상 in-flight 유지(closed-loop). 배치 = 그 순간 동시 사용자 수.
고정 ISL/OSL
입력 1024 / 출력 256 토큰 고정(ignore_eos+min_tokens로 정확히 256). 양쪽 같은 프롬프트 → 공정.
per-user TPS · SLO
각 사용자가 받는 출력속도(tok/s). 블로그처럼 20/30/40 TPS를 SLO 기준선으로 사용.
전력 동시 샘플링
측정 구간 동안 1Hz로 카드 전력(W) 수집 → tokens/s/W·users/kW 계산.

## Slide 4
RESULT · THROUGHPUT
4 / 9
출처: results/report.md · 집계 출력 TPS
처리량 — raw는 GPU가 빠르다
단일 PRO 6000은 동시성이 늘수록 계속 확장(984 tok/s), RNGD 1장은 b32에서 ~377로 포화
배치별 집계 출력 처리량 (tok/s)
RNGD (1장·tp8)
RTX PRO 6000 (1대)
Chart: 배치 (동시 사용자)
| 1 | 8 | 16 | 32 | 64 | 256
RNGD | 25.5 | 171.2 | 289.7 | 376.9 | 368.4 | 372.7
PRO6000 | 37.6 | 288.7 | 487.9 | 741.1 | 953.3 | 984.1
b1–b16 저부하 격차 작음
단일·소수 사용자에서는 차이가 작다(b1 25.5 vs 37.6). RNGD 1장도 충분.
b32 RNGD 포화 시작
RNGD는 b32에서 377 tok/s로 천장. 1카드 8 PE의 배치 한계.
b64–b256 GPU 계속 확장
PRO 6000은 984까지 확장(b256). 피크 처리량 GPU가 RNGD의 2.6배.

## Slide 5
RESULT · PER-USER SLO
5 / 9
출처: results/report.md · per-user 출력 TPS(p50)
per-user 속도 & SLO 사용자 수
블로그의 20/30/40은 '사용자 1명당 보장 tok/s' 기준선 — RNGD 1장 단일스트림 천장은 25 tok/s
배치별 per-user 출력 TPS (p50)
RNGD (1장·tp8)
RTX PRO 6000 (1대)
Chart: 배치 (동시 사용자)
| 1 | 8 | 16 | 32 | 64 | 256
RNGD | 25.23 | 19.43 | 16.21 | 11.92 | 9.38 | 9.35
PRO6000 | 38.2 | 35.69 | 31.74 | 22.77 | 15.84 | 5.6
SLO 20·30·40 TPS/user 기준선 = 각 사용자 최소 보장속도
SLO당 최대 동시 사용자 (raw, 장비 1개)
SLO
RNGD
PRO6000
20 TPS
7.3명
44.8명
30 TPS
0
19.1명
40 TPS
0
0
천장 단일스트림 25 vs 38
RNGD 1장은 한 명에게도 25 tok/s가 최대 → 30·40 SLO는 1장으론 도달 불가. GPU는 단일스트림이 빨라(38) 더 높은 SLO·더 많은 사용자.
블로그처럼 하려면 RNGD 멀티카드 필요
블로그는 4x RNGD. 카드를 묶으면(tp16/32) 단일스트림이 빨라져 30·40 SLO도 도달. 1장 비교의 한계.

## Slide 6
RESULT · EFFICIENCY
6 / 9
출처: results/report.md · 전력(W) & tokens/s/W
전력과 에너지효율 — 여기가 RNGD의 무대
RNGD는 1/3 전력으로 동작 → 와트당 처리량(tokens/s/W)이 저~중부하에서 최대 2.03배
RNGD (1장·tp8)
RTX PRO 6000 (1대)
배치별 카드 전력 (W)
Chart: 
| 1 | 8 | 16 | 32 | 64 | 256
RNGD | 134 | 156 | 176 | 193 | 204 | 210
PRO6000 | 402 | 451 | 480 | 505 | 562 | 600
에너지효율 (tokens/s/W) — 높을수록 효율적
Chart: 
| 1 | 8 | 16 | 32 | 64 | 256
RNGD | 0.19 | 1.098 | 1.647 | 1.95 | 1.806 | 1.779
PRO6000 | 0.093 | 0.64 | 1.016 | 1.467 | 1.695 | 1.64
1/3
전력
RNGD ≈180W vs GPU ≈500W 평균 — 같은 일을 1/3 전력으로
2.03x
효율 @ 저부하(b1)
tokens/s/W 0.190 vs 0.093 — 단일·소수 사용자에서 격차 최대
1.15~1.7x
효율 @ 중부하
b16~b32에서 RNGD가 와트당 1.6~2.0배. 고부하선 격차 축소

## Slide 7
RESULT · LATENCY
7 / 9
출처: results/report.md · TTFT p50 (b1~b32 구간)
TTFT — 중부하까진 RNGD가 더 빠르다
b8~b32에서 RNGD 첫 토큰이 더 빠름. 단 b64↑에서는 RNGD가 큐 포화로 급증
TTFT p50 (초)
RNGD (1장·tp8)
RTX PRO 6000 (1대)
Chart: 배치 (동시 사용자)
| 1 | 8 | 16 | 32
RNGD | 0.27 | 0.76 | 0.76 | 0.78
PRO6000 | 0.19 | 1.52 | 2.02 | 2.53
b8–b32 RNGD 첫 토큰 빠름
RNGD 0.76~0.78s vs GPU 1.52~2.53s. 대화형 응답 체감 RNGD 우위(최대 3.25x).
b64 이상 RNGD 큐 포화
b64 RNGD 8.4s, b256 143s로 급증(1장 배치 한계). GPU는 b256도 15.6s.
시사점 적정 부하대가 핵심
RNGD 1장은 ~b32 이내 운영이 적합. 그 이상은 카드 추가 또는 GPU.

## Slide 8
SUMMARY
8 / 9
출처: results/report.md · 표 2·3
종합 — raw vs 전력 정규화
raw 1:1에서는 GPU 우위. 블로그의 RNGD 우위는 '전력 정규화' 관점에서 봐야 한다
(A) raw 최대 사용자 / SLO
SLO
RNGD
PRO6000
RNGD/GPU
20 TPS
7.3
44.8
0.16x
30 TPS
0
19.1
—
40 TPS
0
0
—
(B) 에너지효율 tokens/s/W (RNGD/GPU)
배치
1
8
16
32
64
256
RNGD/GPU
2.03x
1.72x
1.62x
1.33x
1.07x
1.08x
저~중부하에서 RNGD가 와트당 1.6~2.0배 효율. 고부하에선 GPU 처리량이 커져 효율 격차 축소(~1.1x).
왜 1:1 raw로는 블로그의 1.8~2x가 안 나오나
① 카드 수
블로그는 4x RNGD. 멀티카드는 단일스트림·처리량이 1장보다 크게 빠르다 → 30·40 SLO 도달, 사용자↑.
② 랙 전력 정규화
1.8~2x는 "normalized for rack power". 15kW 랙에 RNGD 서버 5대 vs GPU 2대 → 전력당 사용자에서 벌어짐.
③ per-card 효율은 입증됨
그럼에도 1장 실측에서 RNGD는 전력 1/3·와트당 최대 2배 → 블로그의 '효율' 논지 자체는 성립.

## Slide 9
CONCLUSION
9 / 9
출처: bench-blog · 1장 vs 1대 실측
결론 — 무엇을 증명했나
블로그의 '효율' 논지는 1장 실측으로도 성립. '1.8~2x 사용자'는 멀티카드+랙 전력에서 재현
RNGD가 이기는 지점
전력 1/3 (≈180W vs ≈500W)
와트당 효율 최대 2.03배 (저~중부하)
b8~b32 TTFT 더 빠름 (최대 3.25배)
저전력·고밀도 → 랙당 더 많은 서버
PRO 6000이 이기는 지점
raw 처리량 최대 2.6배 (984 vs 377 tok/s)
단일스트림 1.5배 (38 vs 25 tok/s)
높은 SLO(30·40) 사용자 수
고부하(b64↑) 안정적 TTFT
한 줄 결론
단일 카드 raw 성능은 RTX PRO 6000이 빠르다. 하지만 RNGD는 같은 작업을 1/3 전력으로 처리해 와트당 효율이 최대 2배 — 블로그가 강조한 '효율' 우위는 1장 실측으로도 방향이 확인된다. 블로그의 1.8~2x '사용자 수'를 재현하려면 RNGD를 4장으로 묶고 랙 전력 기준으로 정규화해야 한다.